Закон о метательном оружии (арбалеты)

Криминалистическое исследование метательного оружия

В основном криминалистическое исследование метательного оружия и предметов, сходных с ним по конструкции, проводится в целях отнесения их к категории метательного оружия, установления групповой принадлежности, определения технического состояния (исправности, пригодности к выстрелу). К настоящему времени технико-криминалистические критерии метательного оружия, необходимые для отнесения предметов к категории «метательное оружие», окончательно еще не сложились. Однако в силу того, что метательному оружию, кроме специфических признаков, присущи и признаки, свойственные как огнестрельному, так и холодному оружию, в основу методик его исследования могут быть положены разработки для криминалистической оценки конструкции и поражающей способности огнестрельного и соответствующего по способу действия холодного оружия.

Экспертное исследование метательного оружия согласно общей методике имеет несколько стадий. На стадии предварительного исследования решаются традиционные вопросы, в частности, целостности упаковки, соответствия объекта описанию в постановлении, составляется план исследования и т.д. Цель раздельного исследования объекта — выявление у него комплекса конструктивных признаков, характерных для того или иного вида метательного оружия, установление способа производства объекта и состояние его частей. На стадии сравнительного исследования выделенный комплекс конструктивных признаков соотносится с соответствующим комплексом признаков известных видов и разновидностей метательного оружия и предметов, сходных с ним по конструкции. На стадии экспертного эксперимента проверяется взаимодействие деталей конструкции, прочностные и поражающие характеристики объекта. Вывод эксперта по поставленным вопросам формулируется на основе результатов всех стадий исследования. Методика исследования конкретного объекта и последовательность стадий исследования уточняются исходя из особенностей его конструкции и поставленных вопросов.

Основы технико-криминалистического исследования луков и арбалетов

В основе технико-криминалистического исследования луков и арбалетов лежит оценка возможности и эффективности их использования в качестве оружия. Как метательное оружие луки и арбалеты характеризуются кинетической энергией, сообщаемой снаряду, начальной скоростью снарядов и площадью их рассеивания при прицельной стрельбе. Указанные характеристики зависят как от применяемых снарядов, так и непосредственно от конструктивных параметров такого оружия.

Конструкция луков и арбалетов характеризуется двумя группами параметров:

• статическими, к которым относятся максимальная сила натяжения тетивы и величина ее рабочего хода;

• динамическими — скоростью распрямления дуг, а также амплитудой и длительностью возникающих в дуге после выстрела колебаний.

Статические параметры определяют максимально возможную энергию стрелы, а динамические — ее начальную скорость и рассеивание снарядов.

В арбалете и луке снаряд приобретает движение за счет преобразования предварительно запасенной потенциальной энергии деформированного тела, которым являются плечи дуги, в кинетическую энергию стрелы. Запасание энергии происходит в процессе совершения работы по натягиванию тетивы на величину ее рабочего хода. По мере натягивания тетивы сила, необходимая для дальнейшего изгибания плеч, возрастает. Зависимость прикладываемого к тетиве усилия (F) от ее перемещения (s) называется силовой характеристикой лука. Из характеристик видно, что у арбалетов меньший по сравнению с луками рабочий ход тетивы и большее усилие натяжения. Зная силовую характеристику, можно определить величину запасаемой в оружии потенциальной энергии.

Потенциальная энергия(E, Дж) прямого лука равна U=F*s*0.5, для рекурсивного U=F*s*0.75. Где F — наибольшее усилие стрелка (максимальная сила натяжения лука), Ньютоны; s — максимальное перемещение тетивы (величина рабочего хода), метры. Подробнее по этой теме читайте в книге Джеймса Гордона — «Конструкции, или почему не ломаются вещи», Глава 4.

Пример: рассчитаем потенциальную энергия лука со следующими исходными данными: прямой лук, сила натяжения тетивы 350 Н (35 кг), длина хода тетивы 0.6 метров. U = 350 x 0.6 x 0.5 = 105 Дж.

При отпускании тетивы запасенная энергия, кроме сообщения кинетической энергии снаряду, тратится на сообщение кинетической энергии тетиве, плечам, системе «оружие—стрелок» при отдаче, на возбуждение продольных и поперечных колебаний дуги, а в арбалетах — также на преодоление сил трения стрелы и тетивы о станок.

Эффективность преобразования запасенной потенциальной энергии лука в кинетическую энергию стрелы можно охарактеризовать коэффициентом полезного действия (КПД) — п, который показывает в процентах долю потенциальной энергии, преобразуемую в кинетическую, то есть отношение кинетической энергии стрелы — К к запасенной потенциальной энергии:

Кинетическая энергия стрелы определяется ее массой (m) и начальной скоростью (v) как К = mv2/2.

КПД луков и арбалетов зависит как от конструктивных параметров оружия, так и от массы применяемых стрел.

При использовании очень легкой стрелы КПД лука будет малым, с увеличением массы используемых стрел КПД резко возрастает и достигает максимума. Если использовать еще более тяжелые стрелы, то КПД начинает плавно уменьшаться. Такая зависимость КПД от массы стрелы обусловлена тем, что при ее уменьшении начальная скорость стрелы не может бесконечно возрастать, а будет определяться массой тетивы и параметрами плеч (массой, размахом, упругостью).

Другими словами, при использовании очень легких стрел запасенная энергия тратится в основном на перемещение частей самого оружия аналогично холостому выстрелу (спуск тетивы без стрелы), что может привести даже к разрушению конструкции. В другом предельном случае, если применяются стрелы с очень большой массой, их кинетическая энергия опять уменьшается, так как уменьшается ускорение, сообщаемое стреле, возрастает отдача оружия, а у арбалета увеличивается и сила трения между станком и стрелой. Следовательно, для каждой конструкции арбалета или лука, чтобы наиболее эффективно использовать его запасенную энергию, масса стрел должна быть вполне определенной. Эксперименты показывают, что в зависимости от применяемых стрел и конструкции оружия КПД луков и арбалетов находится в диапазоне от 30 до 85%.

Преобразование запасенной потенциальной энергии в кинетическую происходит за время распрямления дуг — t. Чем меньше это время, тем больше будет начальная скорость стрелы, и, следовательно, при прочих равных условиях — больше дальность стрельбы. Начальная скорость стрел современных луков и арбалетов лежит, как правило, в интервале 40—80 м/с. Время разгибания дуг определяется как массой используемых стрел, так и конструкцией дуги лука. Очевидно, что, чем меньше масса движущихся частей оружия и меньше расстояние, которое они проходят, тем большая часть запасенной энергии и за меньшее время может быть передана стреле. Луки с одинаковой максимальной силой натяжения, но с разной массой, размерами и формой плеч будут сообщать одной и той же стреле различную начальную скорость, причем это различие может достигать двух и более раз.

Отношение запасенной потенциальной энергии ко времени разгибания дуг определяет мощность оружия Р = U/t. Мощность тем больше, чем больше запасаемая в оружии энергия и чем меньше время движения его частей. Она максимальна при холостом выстреле и убывает с увеличением массы применяемых стрел.

Анализ зависимостей мощности и КПД от массы стрел показывает, что выбор стрелы для каждой конструкции лука определяется противоречивыми требованиями. С одной стороны, для получения максимальной мощности стрела должна быть как можно легче, с другой — чтобы преобразование потенциальной энергии в кинетическую было достаточно эффективно, ее масса не должна быть слишком малой. Оптимальное значение массы стрел для современных луков и арбалетов лежит в пределах от 15 до 40 г.

Эффективность применения луков и арбалетов как метательного оружия определяется не только их мощностью и запасаемой энергией, но и кучностью стрельбы. Кучность стрельбы зависит как от качества применяемых стрел, так и от свойств самого оружия. Для повышения кучности стрельбы основание и плечи дуги при изгибе не должны скручиваться, материал плеч должен иметь идентичные физические характеристики, а продольные и поперечные колебания, возникающие в дуге в момент выстрела, — малую амплитуду и быстро затухать.

Методика криминалистического исследования луков и арбалетов

Для признания лука или арбалета заводского изготовления метательным оружием необходимо, чтобы они имели минимальную совокупность конструктивных элементов, определяющих их целевое назначение (поражение цели на расстоянии), а их технические характеристики соответствовали характеристикам этой разновидности оружия. Для цельных луков минимальная совокупность деталей — это тетива и дуга, состоящая из основания и плеч, концы которых, в свою очередь, должны обеспечивать надежное крепление тетивы. В разборных луках необходимы еще крепежные элементы для соединения плеч с основанием дуги. Арбалеты, кроме этого, должны иметь ложу с приспособлением для крепления дуги, а также фиксирующий и спусковой механизмы.

Луки и арбалеты, как правило, хранятся и транспортируются со снятой тетивой, поэтому, если дуга и тетива представлены отдельно, необходимо экспериментально убедиться, что длина и прочность представленной тетивы обеспечивают возможность ее использования с данной дугой. Кроме того, целью эксперимента является измерение максимального усилия натяжения тетивы, а у арбалета — величины рабочего хода и проверка работоспособности фиксирующего и спускового механизмов. При проведении этих экспериментов необходимо помнить о недопустимости производства «холостых выстрелов», то есть спуска тетивы лука и арбалета без стрел, так как это может привести к поломке дуги или разрыву тетивы. Для измерения усилия натяжения можно использовать специально разработанный для этого стенд, либо, например, измерять с помощью подвешивания к тетиве грузов с известной массой.

Максимальное усилие натяжения тетивы является важной характеристикой, так как ее значение позволяет разграничивать луки и арбалеты, предназначенные для отдыха и развлечения, от аналогичных объектов, являющихся метательным оружием. Согласно принятым криминалистическим требованиям сила натяжения тетивы у луков и арбалетов, предназначенных для отдыха и развлечений, не должна превышать соответственно 27 кг и 43 кг.

Далее, по результатам сравнения конструкции и технических характеристик исследуемого объекта с известными образцами луков и арбалетов делается окончательный вывод о его принадлежности к метательному оружию, устанавливается разновидность и модель. Для отнесения луков и арбалетов самодельного изготовления к категории метательного оружия недостаточно наличия у них комплекса основных конструктивных элементов и силы натяжения тетивы, превышающей значение, указанное в криминалистических требованиях. Кроме этого, необходимо установить, что их конструкция обеспечивает возможность производства направленного выстрела и возможность поражения цели на заданном расстоянии (15 или более метров).

Поражающие свойства луков и арбалетов определяются способностью стрел, выпущенных из них, наносить проникающее повреждение телу человека. Однако оценка поражающей способности луков и арбалетов по глубине внедрения стрелы в мишень не исключает неоднозначности вывода. Это связано с тем, что способность стрелы наносить повреждение зависит не только от конструкции оружия, но и во многом от устройства ее наконечника и материала мишени.

Более объективным критерием оценки поражающих свойств луков и арбалетов является величина приобретенной стрелой кинетической энергии. Значение кинетической энергии стрелы на границе поражения можно оценить, используя экспериментальные данные, полученные судебными медиками. Ими было установлено (Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия: Учебное пособие. Барнаул, 1987), что усилие, необходимое для нанесения колотых и колоторезаных ран телу человека, равно 200—250 Н, поэтому стрелы для нанесения проникающего ранения на глубину, обеспечивающую повреждение жизненно важных органов, должны обладать кинетической энергией не менее 15 Дж.

Начальная кинетическая энергия определяется экспериментально. Для этого необходимо измерить начальную скорость стрелы, масса которой обеспечивает максимальные значения КПД и мощности для данного лука или арбалета. Масса стрел, удовлетворяющих этому условию, для большинства луков и арбалетов составляет 15–40 г. Стрелы с указанной выше массой будут обладать кинетической энергией на границе поражения, если их скорость не меньше соответственно 45 и 27 м/с.

Возможность направленного выстрела проверяется экспериментальной стрельбой в мишень с расстояния порядка 15 м. Диаметр рассеивания попадании, значительно превышающий ширину грудной мишени, свидетельствует о невозможности ведения из лука или арбалета прицельной стрельбы, и этот факт должен учитываться при формировании окончательных выводов. Таким образом, цель экспертного эксперимента при исследовании самодельных луков и арбалетов заключается в проверке возможности направленного выстрела и определении поражающих свойств.

Методика криминалистического исследования метаемых предметов

В связи с тем, что для применения метаемых предметов требуется непосредственное использование мускульной силы человека, они обладают многими конструктивными элементами, имеющимися и у холодного оружия. Это клинки, ударные элементы, элементы удержания и пр. Поэтому методика исследования метаемых предметов с целью установления их групповой принадлежности и относимости к категории «метательное оружие» во многом аналогична методике исследования холодного оружия. Однако имеются и особенности при исследовании различных видов метательного оружия, связанные, в первую очередь, со специфическими приемами их применения и необходимостью обладания специальными навыками при проведении экспертных экспериментов с такими предметами. Кроме этого, к настоящему времени не сложились общие криминалистические требования к соответствующим разновидностям метательного оружия, а экзотичность большинства из них обусловливает малый объем материала, пригодного для сравнительного исследования. Так же как и при исследовании холодного оружия, вывод о принадлежности метаемого предмета к категории «метательное оружие» делается через установление конкретной его разновидности. Для этого необходимо выделить присущие объекту конструктивные признаки, выяснить в ходе эксперимента его свойства и сравнить их с соответствующими признаками и свойствами объектов известных групп метательного оружия. Например, сюрикены обладают следующим комплексом признаков: плоская и симметричная форма, наличие не менее трех зубцов с острием и лезвиями, типичные размеры 6–12 см в диаметре, толщина 3–4 мм и вес от 60 до 200 г.

Для метаемых предметов вес является одним из определяющих признаков при отнесении их к метательному оружию. Это связано с тем, что человек, бросая предметы, практически не может сообщить им скорость более 20 м/с. Поэтому, чтобы метаемые предметы обладали достаточной для поражения незащищенного человека кинетической энергией, они должны иметь массу не менее 60 г.

Прочностные и поражающие свойства метаемых предметов проверяются экспериментальным путем. Для этого с расстояния 3–4 м, согласно соответствующим приемам и способам применения, проводят неоднократные (не менее 10 раз) броски исследуемых предметов в мишень. В качестве мишени может использоваться сухая сосновая доска толщиной 30–50 мм. После каждого броска проводят осмотр предмета и измеряют глубину повреждения в мишени. Если в ходе испытаний не произошло ни деформаций, ни разрушения метаемого предмета, то считается, что он обладает необходимыми для метательного оружия прочностными свойствами. Для метаемых предметов колющего и колюще-режущего действия внедрение в преграду на глубину 5мм и более свидетельствует о наличии у них необходимой поражающей способности. О поражающей способности метаемых предметов ударно-раздробляющего действия судят по повреждениям мишени — ее растрескиваниям, вмятинам, расколам. Для оценки поражающей способности может также использоваться специальная мишень, имитирующая мышечные ткани человека (разработка НИИСТ МВД России), в исключительных случаях — биоматериал (мясо и кости животных).

Окончательный вывод о принадлежности исследуемого метательного предмета к категории метательного оружия делается по совокупности результатов всех стадий исследования.

Криминалистические требования

к холодному, метательному оружию и изделиям, сходным по внешнему строению с таким оружием, для оборота на территории РФ.

УТВЕРЖДЕНЫ

Заместителем министра внутренних дел Российской Федерации

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие правила разработаны на основании анализа технических условий на изготовление различных образцов холодного оружия и обобщения криминалистической практики в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оружии» и п.8 Постановления Правительства РФ от 21.07.07 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ». Требованиями установлены минимальные размеры и иные технические характеристики для гражданского охотничьего клинкового оружия (ножей и кинжалов); ножей для выживания; клинкового оружия, предназначенного для ношения с казачьей формой и национальными костюмами народов РФ, а так же наиболее допустимые размеры и аналогичные характеристики для некоторых типов изделий хозяйственно бытового назначения, имеющих сходство по внешнему строению с таким оружием.

2. Настоящие требования в обязательном порядке применяются при проведении сертификационных испытаний образцов холодного, метательного оружия и изделий, имеющих сходство по внешнему строению с таким оружием, а так же при производстве экспертиз холодного и метательного оружия по конкретным уголовным делам. Перечень типов холодного оружия, имеющийся в настоящих требованиях, не является исчерпывающим, поэтому при исследовании других изделий (например, боевых кинжалов, стилетов, штыков, кастетов и др.) следует использовать информацию из других источников (ГОСТы на боевое оружие, утвержденные ТУ предприятий-изготовителей, характеристики аналогов).

3. Конкретные образцы холодного и метательного оружия должны быть:

• предназначены для нанесения тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека, поражения и добивания зверя (в том числе морского зверя или крупной рыбы), а так же для защиты при его нападении (далее по тексту: для поражения цели);

• пригодны для поражения цели, что обеспечивается их устройством и свойствами.

4. Группа признаков, определяющих предназначенность объекта для поражения цели, должна устанавливаться по наличию следующих свойств:

• сходства внешнего строения объекта с известными аналогами — образцами холодного или метательного оружия;

• комплекса конструктивных элементов, позволяющих отнести объект к определенному виду и типу холодного или метательного оружия. Комплексы необходимых конструктивных элементов для отдельных видов и типов холодного, метательного оружия, а так же сходных с ними по внешнему строению специальных средств или изделий хозяйственно — бытового назначения установлены, и их описания имеются в ГОСТах, ТУ на изготовление определенных изделий, справочных материалах (каталогах производителей, специальных изданиях, посвященных холодному оружию), криминалистической специальной литературе, а так же в настоящих «Криминалистических требованиях».

5. Группа признаков, определяющих пригодность объекта для поражения цели, устанавливается по наличию достаточности:

• технической обеспеченности конструкции объекта в целом и его отдельных конструктивных элементов;

• поражающих свойств объекта.

6. Определением основных параметров объекта, глубины повреждений при определении поражающих свойств, величины остаточных деформаций, массы изделия, усилия натяжения тетивы луков и арбалетов и усилия удара производится проверенным универсальным мерительным инструментом, весами (механическими или электронными) и специальными измерительными устройствами, обеспечивающими заданную точность измерения:

• линейных размеров, глубины повреждений и остаточной деформации (0,1 мм);

• величины углов — 1 градус;

• массы — от 0,1 кг. (для снарядов) до 1 кг. (для изделий);

• усилия натяжения тетивы луков и арбалетов — 1 кг (либо 1 N);

• усилий ударов — 1 кгс/см2.

7. Возможность нанесения холодным и метательным оружием тяжких телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья человека, устанавливается по следующим показателям:

• относительной глубине повреждений в мишени (сухой сосновой доске толщиной 30 (50 мм.), образующихся в результате применения клинкового холодного оружия: глубина проникновения клинка в сухую сосновую доску (при перпендикулярном расположении волокон древесины относительно клинка) должна быть не менее 10 мм.;

• относительной глубине повреждений в специальной пластиковой мишени, имитирующий мышечные ткани человека, не менее 20 мм.; Разработка ГУ «НПО Спецтехника и связь» МВД России

• силе удара и площади пятна поражения ударно-раздробляющим оружием на приборе «Кистень», которые сопоставляются с соответствующими медицинскими справочными данными;

• результатам медицинской оценки повреждений на биоматериале (мясе и костях животных).

Эксперименты на биоматериале проводятся в порядке исключения, когда установить поражающие свойства холодного оружия с использованием других мишеней не представляется возможным. Оценку степени тяжести повреждений, образовавшихся на биоматериале, может дать только судебно-медицинский эксперт.

При производстве испытаний, исследований или экспертиз могут быть выбраны один или несколько методов для определения достаточности поражающих свойств, в зависимости от вида и типа исследуемого оружия.

8. Прочность и упругость конструкции охотничьих ножей и кинжалов, ножей охотничьих специальных, ножей для выживания и туристических определяется по схеме: при длине клинка 90 мм. Его боевой конец (острие) отгибается а 5 мм.; с увеличением длины клинка на каждые 25 мм. Величина отгиба увеличивается на 2 мм. После испытания на клинке не должно быть остаточных деформаций, превышающих 1 мм.

9. Обязательными требованиями являются безопасность и удобство целевого использования конкретного образца холодного и метательного оружия.

• Для клинкового оружия в связи с этим устанавливаются способ крепления клинка, удобство удержании клинка в руке, безопасность нанесения различных по силе (от 20 до 50 Дж) и направленности ударов.

• Для холодного и метательного оружия так же производится поверка, позволяющая установить прочность, надежность и безопасность конструкции.

АРБАЛЕТЫ СПОРТИВНЫЕ, АРБАЛЕТЫ ДЛЯ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ И СТРЕЛЫ К НИМ

1. Область применения

1.1 Настоящие технические требования распространяются на арбалеты спортивные и стрелы к ним, являющиеся предметами спортивного инвентаря, предназначенные для использования их при проведении спортивных тренировок и соревнований, а так же арбалеты для отдыха и развлечений и стрелы к ним.

1.2 Арбалеты спортивные принадлежат к гражданскому спортивному метательному оружию.

1.3 Арбалеты спортивные и стрелы к ним в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии» подлежат обязательной сертификации, в рамках которой проводятся их испытания на соответствие криминалистическим требованиям.

1.4 Арбалеты для отдыха и развлечений по техническим характеристикам не относятся к метательному оружию.

1.5 Арбалеты для отдыха и развлечений и стрелы к ним, как изделия, конструктивно сходные с метательным оружием, в соответствии с требованиями закона «Об оружии» подлежат обязательной сертификации, в рамках которой проводятся их испытания на соответствие криминалистическим требованиям.

2. Основное применение

2.1 Спортивные арбалеты — поражение мишеней при проведении спортивных тренировок и соревнований.

2.2 Арбалеты для отдыха и развлечений — стрельба по мишеням при проведении культурно-массовых мероприятий, тренировок и на отдыхе.

3. Виды

3.1 Арбалеты спортивные подразделяются на четыре категории:

• традиционные,

• матчевые,

• полевые,

• универсальные

3.2 Арбалеты для отдыха и развлечений (арбалеты, имеющие внешнее сходство с боевыми, спортивными и спортивно-охотничьими (в том числе арбалеты пистолетного типа).

4. Конструктивные особенности

4.1 Традиционные арбалеты

4.1.1 Традиционными являются:

• сохранившиеся исторические образцы спортивных арбалетов;

• современные копии исторических образцов спортивных арбалетов.

4.1.2. Конструктивные особенности традиционных арбалетов определяются видом применяемого снаряда и типом механизма взведения.

4.1.3 По способу установки лука относительно продольной оси снаряда традиционные арбалеты относятся к арбалетам с «периферийными» луками.

4.1.4 Корпус и направляющая планка, как правило, отсутствуют. Ложа, изготавливаемая целиком из дерева или металла, имеет приклад для упора в плечо или выполнена в виде бруса, накладываемого на плечо сверху. На некоторых арбалетах ложа в передней части снизу имеет развитый прилив, используемый в качестве подставки для удержания арбалета при опоре на руку.

4.1.5 Лук изготавливается из стали или иных материалов, состоит из одной части (монолук), устанавливается в горизонтальном положении в окне ложи арбалета или в углублении в передней ее части и закрепляется при помощи специального приспособления. Допускаются конструкции со сложными составными луками.

4.1.6 У арбалетов, для которых в качестве снарядов используются стрелы или болты, в верхней части ложи в области рабочего хода тетивы выполняется продольное углубление (лонце) или устанавливается специальная подставка с полукруглой прорезью (полочка), в районе замка располагается пластинчатая пружина для фиксации хвостовика снаряда.

4.1.7 У арбалетов-аркебуз, для которых в качестве снарядов используются пули, в передней части ложи имеется ствол с продольным пазом для прохода тетивы.

4.1.8 У арбалетов-шнеллеров, для которых в качестве снарядов используются пули или камни, имеется характерный прогиб передней части ложи. У пулевых шнеллеров на ложе иногда устанавливается неподвижный или качающийся металлический желоб.

4.1.9 Замки традиционных арбалетов отличаются массивностью и надежностью; они выполняются в виде вращающегося «ореха» или качающейся на оси «вилки».

Простые замки выполняются в виде поперечного углубления в ложе.

4.1.10 Спусковые механизмы традиционных арбалетов очень разнообразны по конструкции:

• простые в виде продольного рычага и продольного толкателя для выталкивания тетивы из поперечного паза в ложе арбалета;

• сложные многозвенные рычажные устройства;

• наиболее совершенные (с ускорителями спуска (шнеллерами), которые уменьшают усилия на спусковые крючки.

4.1.11 Все арбалеты (за исключением предназначенных для стрельбы на короткие дистанции (6-10 м) имеют прицельные устройства различной сложности:

• простейшие передние прицелы выполняются в виде неподвижных щитков;

• более сложные имеют механизм перемещения и фиксации мушки;

• задние прицелы, или прицелы открытого типа, представляют собой разновидность диоптрического прицела с подвижным или неподвижным диоптром.

4.1.12 Для изготовления тетивы традиционных арбалетов применяются натуральные материалы.

4.1.13 Тетива традиционных арбалетов непосредственно взаимодействует с метательным снарядом.

4.1.14 Тетива для шнеллеров отличается сложностью конструкции, что обусловлено наличием на ней специальной «ловушки для снарядов».

4.1.15 Механизм взведения тетивы выполняется в виде отдельных съемных устройств, устанавливаемых только на время взведения арбалета или постоянно закрепленных в его ложе.

4.1.16 В «рывковых» арбалетах, в которых тетива взводится вручную или с использованием поясного крюка без применения специальных механизмов, в передней части ложи имеется «стремя» для удержания арбалета ногой.

В арбалетах, в которых тетива взводится руками с упором в живот, стремя отсутствует, а закрепленное в передней части ложи кольцо используется для транспортировки и хранения арбалета.

4.1.17 В «рычажных» арбалетах, а так же в арбалетах, для взведения тетивы которых применяются реечно-шестеренчатые механизмы («кранекины»), на ложе имеются цапфы, крюк или кольцо для установки механизма взведения. Стремя в этом случае отсутствует.

4.1.18 На арбалетах, в которых используются полиспастные механизмы доля взведения в виде ворота и системы блоков и тросов, на тыльной части приклада имеются специальные углубления либо механизм крепится на прикладе при помощи специальной обоймы (в этом случае для удобства удержания арбалета при взведении используется стремя).

4.1.19 Тело стрелы или болта для традиционных арбалетов изготавливается из твердых пород дерева, имеет оперение из натуральных материалов (дерева, кожи, перьев птиц).

Наконечник стрелы или болта, симметричный относительно оси, изготавливается из металла.

Количество перьев, их форма и размещение на теле стрелы, а так же конструкция и форма наконечника стрелы или болта определяются исходя из конкретных условий применения арбалета.

Заостренные наконечники, имеющие грани и режущие кромки, не применяются.

4.2 Матчевые арбалеты

4.2.1. Матчевый арбалет является современным развитием конструкции традиционного спортивного швейцарского арбалета. Конструктивные особенности матчевого арбалета определяются видом применяемого для стрельбы снаряда — болта, наличием механизма взведения тетивы и условием использования арбалета — для спортивной стрельбы из положения «стоя» и «с колена» на дистанции от 5 до 30 м по близким правилам стрельбы из пневматической или малокалиберной винтовки.

4.2.2 По способу установки лука относительно продольной оси снаряда матчевые арбалеты относятся к арбалетам с периферийными луками.

4.2.3. Тетива матчевого арбалета взаимодействует с болтом через перемещающуюся в пазах направляющую каретку.

4.2.4. Корпус арбалета, как правило, изготавливается из стали.

Направляющая планка в виде двух шлифованных и полированных призм неподвижно закреплена на корпусе.

Между корпусом и направляющей планкой установлена антифрикционная прокладка или нанесено антифрикционное покрытие. (...) размещается непосредственно в ложе арбалета либо крепится к корпусу из легкого сплава (составной корпус), к которому, в свою очередь, крепится ложа арбалета.

В простейших матчевых арбалетах корпус отсутствует, а направляющая планка типа «ласточкин хвост» крепится непосредственно к ложе арбалета.

4.2.5 Ложа винтовочного типа изготавливается из дерева (массив или переклеенный шпон), имеет установленную в цевье планку для крепления винтовочного ремня или подставки для рук («шампиньона»).

Приклад ложи оборудован гребнем с механизмом перемещения, регулируемым «затылком», применяющимся на пневматических или произвольных малокалиберных винтовках.

В ложе могут быть предусмотрены специальные гнезда для размещения элементов питания для спускового механизма (электронный спуск) и подсветки пузырькового уровня.

Конструкция ложи и корпуса должна обеспечить максимально возможную длину прицельной линии, предусмотренной правилами проведения соревнований.

4.2.6 Монолук матчевого арбалета изготавливается из стали, легкого сплава, углепластика, стеклопластика или древесно-пластиковой композиции. Крепится к корпусу или ложе в горизонтальном положении при помощи винтового или клинкового замка лука. На концах лука устанавливаются специальные наделки для крепления тетивы.

4.2.7 Тетива для матчевых арбалетов изготавливается из синтетических или стальных нитей и имеет на концах петли, в которые вставляются ролики; они крепятся с помощью осей к наделкам на концах плеч луков.

В простейших арбалетах петли тетивы надеваются непосредственно на концы плеч лука.

Средняя часть тетивы матчевых арбалетов проходит через поперечное отверстие в каретке.

На тетиве матчевых арбалетов, как правило, отсутствует предохранительная обмотка.

4.2.8 Каретка матчевого арбалета изготавливается из легированной стали (для простейших арбалетов — из легкого сплава или пластика). В нижней части каретка имеет расширение для перемещения в пазах направляющей планки, в передней части — вертикальную опорную поверхность для контакта с хвостовиком "юбки" стабилизатора болта. В средней части каретки перпендикулярно оси перемещения расположено отверстие для прохода тетивы, а в задней части — выступ для контакта с зубом фиксатора замка.

4.2.9. Замок выполнен в отдельном корпусе, который устанавливается на корпус арбалета либо непосредственно на ложу и состоит из фиксатора, отбойника, шептала и пружин.

В верхней части корпуса замка закреплена пластинчатая пружина для фиксации болта заряженного арбалета. К корпусу замка крепится стойка заднего прицела.

При наличии электронного спуска к нижней части корпуса замка может крепится электрический исполнительный механизм.

4.2.10. Спусковой механизм матчевых арбалетов изготавливается двух видов:

• механический спуск,

• электронный спуск.

При установке механического спуска конструктивно обеспечивается жесткая кинематическая связь между корпусом, спусковым механизмом и замком арбалета.

При установке электронного спуска кинематическая связь с замком, а сам спусковой механизм крепится к ложе.

4.2.11 Передний прицел матчевого арбалета может иметь механизм, обеспечивающий вертикальное, горизонтальное перемещение и продольное вращение намушник относительно линии прицеливания, а так же наклон переднего прицела относительно корпуса для совмещения продольной оси намушника с линией прицеливания.

4.2.12. Для контроля «завала» арбалета на переднем прицеле может быть установлен пузырьковый уровень с устройством подсветки.

4.2.13. В качестве заднего прицела на матчевые арбалеты устанавливается диоптрический прицел, применяющийся на пневматических винтовках.

4.2.14 Механизм взведения, как правило, имеет вид двухзвенного рычага, который может быть непосредственно закреплен на корпусе арбалета («интегральная» схема) или выполнен как отдельное устройство, устанавливаемое на арбалет непосредственно для взведения тетивы перед заряжанием.

4.2.15. Снаряд матчевого арбалет — болт имеет стальной наконечник, форма и размеры которого предусмотрены правилами проведения соревнований.

Стабилизатор болта веретенообразной формы изготавливается из дерева, пластика или легкого сплава; и в задней части имеет расширение — «юбку».

На торцевой стороне «юбки» болта имеется выступ для обеспечения точечного контакта с опорной поверхностью каретки.

Масса болта для матчевых арбалетов не ограничена.

4.3. Полевые арбалеты

4.3.1 Полевой арбалет представляет собой развитие конструкции так называемого легкого арбалета, разработанного в США в начале пятидесятых годов.

Конструктивные особенности полевого арбалета определяются видом применяемого для стрельбы снаряда (стрелы), отсутствием механизма взведения тетивы (взводится вручную) и условиями использования арбалета — для спортивной стрельбы из положения «стоя» на дистанции от 10 до 25 м в помещении и от 35 до 65 м — на открытых площадках.

4.3.2 Корпус полевого арбалета изготавливается из стали или легкого сплава.

4.3.3 Направляющая планка произвольной конструкции изготавливается из любого материала, обладающего достаточными антифрикционными свойствами, и неподвижно крепится к корпусу.

В случае применения в полевом арбалете конструкции с «подвесной» стрелой направляющая планка отсутствует, а в передней части корпуса устанавливается неподвижная или «падающая» полочка; тетива при перемещении либо касается боковых поверхностей корпуса (в поперечном сечении типа «U»), либо свободно перемещается вдоль корпуса, не касаясь его.

В передней части корпуса устанавливается стремя.

Корпус арбалета может иметь механизм компенсации отдачи.

4.3.4. Ложа полевого арбалета изготавливается из дерева (массив или переклеенный шпон) по винтовочному типу. Затылочная часть приклада приподнята вверх относительно рукояти, имеет установленную в цевье планку для крепления подставки для руки («шампиньона»). При отсутствии цевье планка крепится к корпусу или изготавливается как одно целое с ним.

Приклад ложи может быть оборудован гребнем с механизмом перемещения, регулируемым «затылком» и применяющимся на произвольных малокалиберных винтовках.

Конструкция ложи и корпуса должна обеспечивать максимально возможную длину прицельной линии, предусмотренную правилами проведения соревнований.

4.3.5 В полевых арбалетах допускается применение винтовочной ложи с доработанным прикладом.

4.3.6 Лук полевого арбалета может состоять из одной части (монолук) или из двух частей (раздельных плеч).

Лук изготавливается из пластика, деревопластиковой композиции или металла.

В случае изготовления лука из металла он покрывается защитным бандажом.

Лук закрепляется на колодке, с помощью которой он в горизонтальном положении устанавливается на арбалет и притягивается к корпусу одним или несколькими винтами колодки.

4.3.7 Тетива изготавливается из синтетических нитей.

Тетива на концах имеет петли, которые надеваются на концы плеч лука.

Допускается крепление тетивы к концам плеч лука при помощи роликов.

На петлях и средней части тетивы имеется предохранительная обмотка.

Тетива взаимодействует непосредственно с хвостовиком стрелы.

В случае применения в полевых арбалетах конструкции с «подвесной» стрелой в среднюю часть тетивы вплетается петля (кренгельс), изготавливаемая из того же материала, что и тетива. Кренгельс заводится на зуб падающей вилки замка, а на среднюю часть тетивы при заряжании арбалета с помощью паза в хвостовике крепится стрела.

4.3.8 Замок выполнен либо в отдельном корпусе, устанавливаемом на корпус арбалета или непосредственно на ложу, либо в едином блоке со спусковым механизмом.

4.3.9 Для предотвращения самопроизвольного срыва тетивы в конструкции полевых арбалетов применяется «ограничитель перепрыгивания» тетивы; от расположен в зоне схода тетивы с вилки и выполняется в виде продольной планки, являющейся частью корпуса замка или изготовленной как отдельная деталь.

4.3.10 В полевых арбалетах применяется только механический спусковой механизм, который может быть выполнен со шнеллером и без него. Между корпусом, спусковым механизмом и замком всегда обеспечивается жесткая кинематическая связь.

4.3.11 Передний прицел полевых арбалетов может иметь механизм, обеспечивающий вертикальное и горизонтальное перемещение. А так же наклон относительно корпуса для совмещения продольной оси намушника с линией прицеливания. Прицел устанавливается как непосредственно на стойке стремени. Так и на отдельном кронштейне.

4.3.12 Для контроля «завала» арбалета на переднем прицеле может быть установлен пузырьковый уровень.

4.3.13 В качестве заднего прицела на высокой стойке устанавливается диоптрический прицел, применяющийся на пневматических или малокалиберных винтовках.

4.3.14 Допустимы конструкции с общей консолью для установки переднего и заднего прицелов.

4.3.15 Стремя для удержания арбалета ногой при взведении тетивы имеет рамочную, Т- или Г-образную форму и крепится на специальной стойке, выполненной как отдельная деталь или являющейся частью корпуса.

4.3.16 Дополнительные устройства для взведения тетивы разрешаются только спортсменам-инвалидам в порядке исключения.

4.3.17 стрела в полевых арбалетах в процессе выстрела проходит через окно колодки.

4.3.18 В задней части корпуса, оборудованного направляющей, обязательно устанавливается пластиковая или металлическая пластинчатая пружина для фиксации положения стрелы относительно направляющей.

4.3.19 Стрелы изготавливаются из любого пригодного для этого материала и имеют металлические наконечники, форма и размер которых определены правилами проведения соревнований. Количество перьев, их форма и размеры, а так же масса стрел не имеют установленных ограничений.

4.3.20 На полевых арбалетах могут быть установлены дополнительные устройства: грузы, компенсаторы и стабилизаторы, регулируемые подставки для руки на рукоятке приклада и иные, разрешенные правилами проведения соревнований.

4.4 Универсальные арбалеты.

4.4.1 Универсальные арбалеты конструктивно оформились в конце двадцатого века. К этому типу относят арбалеты упрощенной конструкции, выпускаемые небольшими сериями. Конструктивные особенности универсальных арбалетов определяются видом применяемого снаряда (стрелы), многообразием форм и конструкций луков, прицельных устройств, обязательным наличием автоматического предохранителя, срабатывающего при взведении тетивы, возможностью применения разнообразных механизмов взведения и широким спектром использования арбалетов (для спортивной стрельбы на дистанции от 10 до 25 м в помещениях и от 30 до 60 м — на оборудованных полигонах по специальным правилам проведения соревнований, а так же для спортивной охоты).

4.4.2 Корпус универсальных арбалетов изготавливается из легких сплавов или пластика.

4.4.3 Направляющая планка может составлять с корпусом единое целое.

В случае применения конструкции арбалета с «подвесной» стрелой направляющая планка отсутствует, а в передней части корпуса устанавливается неподвижная или «падающая» полочка.

4.4.4 Ложа винтовочного типа упрощенной конструкции изготавливается из дерева (массив или переклеенный шпон) или полимерных материалов.

4.4.5 Рекурсивный или блочный (?) (компаунд) лук произвольной конструкции изготавливается из неметаллических материалов и может состоять из одной (монолук) или двух (раздельные плечи) частей.

4.4.6 Рабочая тетива изготавливается из синтетических нитей и имеет на концах петли, которые натягиваются на концы плеч рекурсивного лука.

На петлях и в средней части тетивы имеется предохранительная обмотка.

На блочных луках (компаундах) рабочая тетива крепится непосредственно за блоки — эксцентрики либо за специальные крюки дополнительных тетив.

Дополнительные тетивы изготавливаются из синтетических нитей или стального троса, покрытого предохранительной оплеткой из поливинилхлорида или иного полимера.

В случаях применения конструкции арбалета с подвесной стрелой рабочая тетива имеет конструкцию, указанную в п. 4.3.7.

4.4.7 Замок, как правило, совмещен с предохранителем и спусковым механизмом.

4.4.8. В конструкции универсальных арбалетов применяется только механический спусковой механизм.

4.4.9 Прицельная система может состоять не более чем из двух прицельных устройств:

• переднего прицела с неподвижной или регулируемой мушкой (или несколькими мушками) и заднего — открытого или диоптрического прицела (группа стандартных арбалетов);

• одного оптического прицела (группа арбалетов с оптическим прицелами);

• системы различных, в том числе электронных, прицельных устройств (группа произвольных арбалетов).

4.4.10 Для контроля «завала» в универсальных арбалетах может использоваться пузырьковый уровень.

4.4.11 Стремя произвольной конструкции крепится к корпусу и используется для удержания арбалетов ногой при взведении тетивы.

4.4.12 В задней части корпуса арбалета, оборудованного направляющей планкой, обязательно устанавливается пластиковая или металлическая пластинчатая пружина для фиксации стрелы.

4.4.13 На универсальных арбалетах произвольной группы применяются механизмы взведения тетивы, закрепленные на корпусе арбалета (интегральная схема), либо отдельные устройства, устанавливаемые на арбалет непосредственно для взведения и снимаемые перед заряжанием.

4.4.14 Стрелы для универсальных арбалетов изготавливаются из любого пригодного материала; наконечники их имеют овальную форму.

Диаметр наконечника равен диаметру тела стрелы.

Форма, размеры, количество перьев и масса стрелы не имеют установленных ограничений. Могут использоваться хвостовики любой формы и конструкции.

4.4.15 На универсальных арбалетах могут быть установлены только те устройства и приспособления, которые определены инструкцией и спецификацией предприятия — изготовителя, прилагаемой к арбалету.

5. Технические характеристики

5.1 До издания соответствующих ГОСТов, на основе анализа технической документации, изучения реальных образцов, а так же в соответствии со сложившейся международной практикой, настоящими требованиями установлены следующие основные параметры традиционных спортивных арбалетов:

• наибольший размах лука.......................................900 мм

• наибольшая длина прицельной линии.....................720 мм

• наибольшая сила лука (усилие натяжения тетивы)....120 кг

Размах лука измеряется по его внешним концам при установленной тетиве.

5.2 До издания соответствующего ГОСТа в соответствии с разделами 23,24,123, 124 «Международных правил проведения соревнований по стрельбе из 30-м и 10-м матчевых арбалетов», изданных техническим комитетом дивизиона матчевых арбалетов Международного арбалетного союза (IAU), настоящими требованиями установлены следующие значения основных параметров матчевых арбалетов и болтов к ним:

5.2.1 30-м матчевые арбалеты:

• наибольшая длина прицельной линии....................720 мм

• наибольшая длина намушника...............................60 мм

• длина тетивы:

• номинальная..........................820 мм (допуск +3%/-0,5%)

• допустимая................................................608 мм

• сила лука (усилие натяжения тетивы)..135 кг (допуск -5%)

• наибольшая масса арбалета

• (вместе с дополнительным оборудованием)................8 кг

• ширина ремня.......................................................40 мм

5.2.1.1. Болты к 30-м матчевым арбалетам:

• материал наконечника..........................................сталь

• диаметр цилиндра..........................6 мм (допуск -0,05 мм)

• наименьшая длина цилиндра ..................................15 мм

• выпуклость торца цилиндра......................................5 мм

• наличие резьбы на боковой поверхности

• цилиндра................................................допускается

5.2.2 10-м матчевые арбалеты:

• наибольшая длина прицельной линии.....................720 мм

• наибольшая длина намушника................................60 мм

• длины тетивы:

• номинальная.........................608 мм (допуск +3%/-0,5%)

• допустимые..........................530 мм (допуск +3%/-0,5%)

• ..........................................500 мм (допуск +3%/-0,5%)

• ..........................................498 мм (допуск +3%/-0,5%)

• ..........................................448 мм (допуск +3%/-0,5%)

• сила лука (усилие натяжения тетивы)..80 кг (допуск + 5%)

• наибольшая масса арбалета.................................6,75 кг

5.2.2.1 Болты к 10-м матчевым арбалетам:

• материал наконечника..........................................сталь

• диаметр цилиндра..............................................10 мм

• выпуклость торца цилиндра....................................0,5 мм

• наличие резьбы на боковой поверхности

• цилиндра................................................допускается

5.3 До издания соответствующего ГОСТа в соответствии с разделами 226 и 227 «Международных правил проведения соревнований по стрельбе из 30-м и 10-м матчевых арбалетов», изданных техническим комитетом дивизиона матчевых арбалетов Международного арбалетного союза (IAU), настоящими требованиями установлены следующие значения основных параметров полевых арбалетов и стрел к ним:

5.3.1 Полевые арбалеты:

• наибольшая длина прицельной линии.....................720 мм

• наибольшая длина намушника................................60 мм

• наибольшая длина заднего прицела

• (вместе с блендой и надглазником)............................150 мм

• наибольший размах плеч.......................................900 мм

• наибольшая сила лука (усилие натяжения тетивы).....43 кг

• наибольший рабочий ход тетивы.............................300 мм

• наибольшая масса арбалета

• (вместе с дополнительным оборудованием).................6,75 кг

5.3.2 Стрелы к полевым арбалетам:

• форма наконечника..........................................овальная

• наибольший угол затупления (для конических наконечников)..........................................60 градусов

• наибольшая надкалиберность (превышение диаметром наконечника диаметра тела стрелы).....................................................................2 мм

• длина стрелы:

• наименьшая.......................................................304 мм

• наибольшая .......................................................457 мм

5.4 До издания соответствующего ГОСТа в соответствии с разделами 309 и 310 «Международных правил проведения соревнований по стрельбе из 30-м и 10-м матчевых арбалетов», изданных техническим комитетом дивизиона матчевых арбалетов Международного арбалетного союза (IAU), настоящими требованиями установлены следующие значения основных параметров универсальных арбалетов и стрел к ним:

5.4.1 Универсальные (спортивно-охотничьи) арбалеты:

• наибольший размах плеч:

• рекурсивный лук..............................................914 мм

• лук «компаунд»...............................................762 мм

• наибольшая сила лука (усилие натяжения тетивы)..68 кг (допуск +5%)

• наибольшая масса арбалета (вместе с прицелами)...4,5 кг

Примечание: Размах плеч луков измеряется при установленной тетиве по наружным концам плеч у рекурсивных луков либо по осям блоков-эксцентриков у луков типа «компаунд».

5.4.2 Стрелы к полевым арбалетам:

• форма наконечника..........................................овальная

• минимальная масса наконечника..............................8 г

• длина стрелы:

•  наименьшая........................................................355 мм

•  наибольшая........................................................610 мм

5.5 У арбалетов спортивных не допускается установка:

• комбинированных луков с подвижными частями, имеющими различные упругие свойства,

• вертикально расположенных луков,

• пневматических и гидравлических приспособлений (активаторов) для взведения луков,

• корректирующих линз на корпусе арбалета.

6. Арбалеты для отдыха и развлечений

6.1 Арбалеты для отдыха и развлечений по конструкции могут иметь внешнее сходство со спортивными и спортивно-охотничьими арбалетами, а так же иметь конструкцию пистолетного типа.

6.2 До издания соответствующих ГОСТов, в результате анализа технических условий на изготовление различных образцов спортивной и криминалистической практики, настоящими требованиями установлены следующие значения основных технических параметров арбалетов для отдыха и развлечений, обеспечивающее отсутствие у них боевых свойств:

6.2.1 Арбалеты для отдыха и развлечений:

• сила лука (усилие натяжения тетивы)........не более 20 кг

• наибольшая масса арбалета (вместе с прицелами)...3,5 кг

6.2.2 Стрелы и болты арбалетов для отдыха и развлечений:

• форма наконечника стрел..............................овальная

• наибольшая масса снаряда.......................................30 г

Конструкция и технические характеристики (в том числе масса) штатного снаряда к конкретному образцу арбалета для отдыха и развлечений с силой лука не более 20 кг при проверке поражающих свойств стрельбой на короткие дистанции (не более 5 м) должны исключать проникновение наконечника в мишень:

• сухую сосновую доску..............на глубину более 8 мм

• специальную пластиковую мишень, имитирующую мышечные ткани человека...............на глубину более 15 мм